## Slide 1: Diagnostika tlumičů pérování

## Slide 2: Funkce tlumičů pérování
https://www.youtube.com/watch?v=j0vhTg82Pz0
https://www.youtube.com/watch?v=j-i2_g33wXQ
Úkolem tlumičů je zabránit kmitání pružiny, ke kterému by došlo při jejím stlačení a následném uvolnění.
Kmitající kolo ztrácí přilnavost k vozovce, což se projeví zejména na stabilitě vozidla a délce brzdné dráhy. Vadné tlumiče se projeví i na zhoršení komfortu jízdy a na opotřebení pneumatik.
Doporučený interval kontroly tlumičů je každých 20.000 km přestože je jejich životnost mnohonásobně delší.

## Slide 3: Zkušebna vymontovaných tlumičů
vlastní testování tlumiče
celá repase tlumiče
Tlumič je upnut do zkušebny, která jej střídavě stlačuje a roztahuje.
Zaznamenává se síla potřebná pro stlačení a roztažení v závislosti na zdvihu (odpor tlumiče).
Výhodou této zkušebny je možnost identifikovat nejen účinnost, ale také konkrétní závadu tlumiče.
Pro autoservis se tyto zkušebny nehodí, tam potřebujeme tlumiče testovat bezdemontážní. Využívají se v opravnách tlumičů.

## Slide 4: Zkušebna vymontovaných tlumičů

## Slide 5: Zkušebna vymontovaných tlumičů

## Slide 6: Rezonanční zkušebna tlumičů
https://www.youtube.com/watch?v=VMuiE6b92ec
Kolem najedeme na plošinu a ta se rozkmitá. Vlastní měření je zahájeno po vypnutí pohonu zkušebny. Ta se během zpomalování dostane do rezonanční frekvence nápravy a v tomto okamžiku se bude chtít kolo solně rozkmitat.
Vyhodnocuje se schopnost tlumiče zabránit ztrátě přilnavosti mezi pneumatikou a plošinou (kolo by chtělo odskakovat čímž klesá přítlak k plošině).

## Slide 7: Rezonanční zkušebna tlumičů
Vyhodnocení poklesu přilnavosti

## Slide 8: Rázová zkouška tlumičů
https://www.youtube.com/watch?v=n-nIeXutrks
Přístroj se pomocí přísavek upevní nad kolo a ručně rázem vyvoláme kmitání karoserie.
Pomocí ultrazvuku se sleduje vzdálenost od podlahy, díky čemuž lze zaznamenat průběh dokmitávání karoserie.
Přístroj nahrazuje dražší zkušebny, které by bylo navíc nutné zabudovat do podlahy, ale přesnost vyhodnocení je diskutabilní.

## Slide 9: Zkouškové otázky
Objasněte metody testování tlumičů pérováni.
  Princip zkoušení vymontovaných tlumičů + vyhodnocení.
  Princip zkoušení na rezonanční zkušebně + vyhodnocení.
  Princip rázové zkoušky tlumičů + vyhodnocení.