## Slide 1: Údržba vozidel
Chladící soustava

## Slide 2: Chladící soustava

## Slide 3: Chladící soustava

## Slide 4: Chladící kapalina
Funkce chladící kapaliny:
Odebírat teplo motoru
Bránit zamrznutí
Chránit proti korozi
Chránit proti tvorbě vodního kamene

## Slide 5: Chladící kapalina
Typy chladících kapalin:
Označení Zbarvení Výměnná lhůta
G11 Modrozelená 2-3 roky
G12 Červená 5 let
G12+ Fialová 5 let
G12++ Fialová 5 let nebo 250 000 km
G13 Fialová 5 let nebo 250 000 km a nebo celoživotně (např. Škoda)

## Slide 6: Chladící kapalina
Z čeho se skládá
Koncentrát chladicí kapaliny je tvořen obvykle 92 procenty etylenglykolu, který brání zamrzání, posouvá výš bod varu a maže vodní pumpu. Dvě procenta bývají vody a zbylých šest obvykle tvoří aditiva. Mají následující složky:
Inhibitory koroze
  Chrání části přicházející do styku s chladicí kapalinou (u některých konstrukcí i celé vložky válců) před korozí.
Stabilizátory
  Zabraňují srážení minerálních inhibitorů. Udržují je rozpuštěné v chladicí kapalině.
Disperzanty
  Zabraňují tvorbě vodního kamene.
Zvyšovače pH
  Zabraňují okyselování chladicí kapaliny.

## Slide 7: Chladící kapalina
Z čeho se skládá
Protipěnivostní přísady
  Zabraňují pěnění, které by mohlo přispět k zavzdušňování chladicího a topného systému.
Barvivo
  Automechanici obvykle identifikují kapaliny podle barvy. Starší typy s minerální aditivací (G11) bývaly modrozelené, novější (G12) s organickými aditivy jsou červené, ještě novější (G12+, G12++ a G13) fialové.

## Slide 8: Chladící kapalina

## Slide 9: Chladící kapalina
Označení chladicí kapaliny | Zbarvení | Výměnná lhůta
Typ C, G11 | Modrozelená | 2-3 roky
Typ D, G12 | Červená | 5 let
Typ F, G12+ | Fialová/Růžová | 5 let
Typ G, G12++, G13 | Fialová/Růžová | 5 let nebo 250 000 km

## Slide 10: Chladící kapalina
Typy chladících kapalin:

## Slide 11: Kontrola termostatu

## Slide 12: Kontrola termostatu
Kontrola ohřevem po demontáži

## Slide 13: Kontrola termostatu
Kontrola na vozidle
Kontrola termostatu se obvykle provádí bez jeho demontáže.
Nastartujeme a hmatem kontrolujeme, kdy začne do chladiče proudit horká voda. Aktuální teplotu můžeme sledovat přes diagnostiku zobrazením parametrů ze snímačů.

## Slide 14: Kontrola těsnosti chladící soustavy
Ke kontrole těsnosti je video zde

## Slide 15: Zkouškové otázky:
Objasněte problematiku chladicích kapalin a kontroly termostatu.